## Slide 1: BMSフォーマットを用いた リズムゲームの作成
COJT HW 112

## Slide 2: BMSフォーマットとは？
KONAMIの音楽ゲーム『beatmania』を模したシミュレータにあたる『BM98』用の譜面データフォーマットとして開発。
譜面データを表現できるだけでなく、楽譜データをそのままテキストデータに変換させることも可能。

## Slide 3: BMSにおける楽譜表現
#WAV01 s1.wavを次のタイミングで再生したい
０１
０１ ０１
０１ ０１ ０１ ０１
０１０１０１０１０１０１０１０１

## Slide 4: BMSファイルのフォーマット
#WAV01 s1.wav
#WAV02 s2.wav
#00101:01
#00201:01010100
#00202:0002
#00301:01000100
#00302:00020202

## Slide 5: BMSファイルのフォーマット
#WAV01 s1.wav
#WAV02 s2.wav
#小節 レーン: 譜面
#001 01 : 01
#002 01 : 01 01 01 00
#002 02 : 00 02
#003 01 : 00 01 00 01
#003 02 : 00 02 02 02
01 | 02
 | 02
01 | 02
01 | 02
01 | 
01 | 
01 | 
1小節目
2小節目
3小節目
レーン1
レーン2

## Slide 6: BMSファイルの利点と作成方法
3連符や付点n分音符にも対応できる他、
曲の途中でもBPMを変更することも可能
→ 非常に汎用性が高いフォーマット
今回はBMSEというGUIで譜面を作成できる
ツールを用いてファイルを作成した。
譜面作成時の画面

## Slide 7: 音楽ゲームを作る難しさ
ソフトウェアとして動作させる場合、ハードウェアとの間にOSが入るため、リアルタイム性が求められるリズムゲームでは不都合が多い。
具体的には
・音楽と譜面にずれが生じる
・キー入力の反応が遅い
・他のプロセスによる影響(処理落ち)など

## Slide 8: FPGAで音楽ゲームを作るメリット
FPGAを用いると、直接ハードウェア上で動かす事が可能。
これにより
・キー入力の遅延を最小限に
・画面描画と音楽再生をFPGAで同期的に実行
→ 譜面と音楽にずれが無い。
・並列処理を用いる事で処理落ちしない描画回路に

## Slide 9
サウンド出力
画面出力
読み
書き

## Slide 10
初期化
初期化コマンド

## Slide 11
サウンド出力
画面出力
読み
書き
BMSファイルに合わせた描画
キー入力を確認
入力に応じて描画・音再生
1フレーム終了を通知
動作時
1フレームごとに同期

## Slide 12: フレームバッファの使用
表示
表示
バッファ #0
バッファ #1
遅延は1フレームのみ

## Slide 13: 描画回路の高速化
ピクセル合成回路は重い処理になるが、高クロックで動作させるためにパイプライン処理を適用。
描画管理回路を作成し、読み書きを同時に行えるように設計。
レジスタバス回路
AXI
処理落ちしない描画回路

## Slide 14: まとめ
FPGAとBMSフォーマットを用いてリズムゲームを作成。
・BMSフォーマットによる幅広い楽曲への対応
・キー入力の遅延を最小限に
・画面描画と音楽再生をFPGAで同期的に実行
・並列処理を用いる事で処理落ちしない描画回路に